П А С П О Р Т

1. Общие  сведения.

1.1. Нагревательный  элемент стеклопластиковый (НЭСТ) предназначен  для  термостатирования  изделий, приборных отсеков  и  сред  путем  теплового  контакта,

конвекцией  или излучением .

1.2. НЭСТ  выпускается  в  соответствии  с  ТУ 3443-001-51190551-2010

1.3. Тип  НЭСТ:   200х320-60-220

2. Основные  технические  данные.

2.1. Рабочие  климатические  условия  У,ХЛ,Т,М,ОМ  по ГОСТ15150-69     и ГОСТ15543-70.

2.2. Класс защиты IP 65  по  ГОСТ 14254.

2.3. Класс  защиты от  поражения током: «0».

2.4. Номинальное  напряжение питания: 220 В ±10%.

2.5. Род  тока  переменный.

2.6. Потребляемая  мощность: 60Вт ±15%.

2.7. Предельно  допустимая  температура  рабочей  поверхности : 90(С.

2.8. Габаритные  размеры :

-длина  320 мм.

-ширина 200 мм.

-толщина: 1,3(0.2мм.

3. Условия  эксплуатации и монтажа.

3.1. В уличных условиях,  при температуре окружающей среды +25/-60°С.

3.2. Монтаж нагревательного элемента должен обеспечиваться креплением к  поверхности  на расстоянии не менее 1,5см или вплотную к поверхности с хорошим теплосъемом, например стальная или алюминиевая.

4. Комплектность.

В комплект  поставки  входит  :

НЭСТ  – 1 шт.(кабель питания 0,5-1,0м)

Паспорт-1шт.

Дополнительно может комплектоваться датчиком-ограничителем температуры поверхности нагревателя +60°С, блоком  управления вкл. и выкл. нагревателя при достижении определенной температуры в нужной точке.

5. Гарантийные  обязательства.

Изготовитель  гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения, замену и ремонт дефектных частей в течении одного года с момента продажи. Замена и ремонт производится в гарантийной мастерской на заводе-изготовителе.

В течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя нагреватель  по его вине.

6.Свидетельство  о  приемке.

# НЭСТ 200х320-60-220,  соответствует  требованиям

# ТУ 3443-001-51190551-2010

Штамп  ОТК______________

Дата  выпуска:

Изготовитель: АО «НЕАТЕХ»  г. Москва