ПАСПОРТ

НА  НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(ТЕРМОЧЕХОЛ)

ТУ 3468-001-51190551-2010

- Общие указания

  - Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

  - Паспорт, поставляемый с изделием, должен полностью ему соответствовать.

  - Паспорт входит в комплект поставки изделия и должен храниться в месте его монтажа у обслуживающей это оборудование компании.

  - Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

- Общие сведения об изделии

  - Наименование изделия:  Термочехол  НЕАТЕХ

Обозначение:  LNB NJR2837SN(МШУ)  + BUC (УМ)

Греющий слой:  20Вт(МШУ), 80Вт(УМ).

Датчик термоограничитель от перегрева  +60ºС. Блок питания: 220/24В.

  - Термочехол позволяет  расширить температурный диапазон работы

  - оборудования при  температуре окружающей среды до -60° С.

  - Режим работы блока управления:

- включение   питания при -20° С

- отключение питания при -10° С

  - Дата выпуска:  202__г.

  - Предприятие-изготовитель:  АО «НЕАТЕХ»

  - Отметка ОТК ________________________________________________

- Условия хранения и транспортировки

  - Термочехол поставляется и хранится в таре из гофрокартона или в термопакетах.

  - При хранении в складских условиях штабелировать 5-6 штук в высоту.

  - Влажность должна быть не более 80%. Температура не ниже +5° С.

  - Транспортировка допускается любым видом транспорта.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель термочехла гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ при соблюдении правил эксплуатации и хранения, замену и ремонт дефектных частей в течение одного года с момента продажи.

  - В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно заменяет вышедший из строя по его вине термочехол. Без настоящего руководства с отметкой о дате продажи термочехла претензии изготовителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ: При покупке термочехла необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи и штампа продавца.

Дата продажи:  _______________________202__г.

М.П.                                        /В.И. Безукладов/

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАГРЕВАТЕЛЬНОГО  УСТРОЙСТВА

(ТЕРМОЧЕХОЛ)

ТУ 3468-001-51190551-2010

Нагревательное устройство предназначено для  расширения температурного диапазона работы  при отрицательных температурах и обеспечивает работу оборудования при температуре до -60°С.

##### В состав нагревательного устройства входят:

- Термочехол  с нагревательным элементом;

- блок управления нагревателем;

- блок питания 220/24В.

#### Термочехол

| Термочехол состоит из: - гибкого нагревательного элемента на 24 вольта; - теплоизоляции,10-20мм - наружной и внутренней оболочки. Для предотвращения перегрева, внутри термочехла установлен биметаллический выключатель на +60( С. Термочехол легко монтируется и фиксируется лентами типа "липучка". | Рис. 1 |
| --- | --- |

#### Блок управления

| Блок управления вкл. и выкл. напряжение питания (24В) на нагревателе термочехла в зависимости от температуры наружного воздуха (-20/-10°С) и позволяет поддерживать работоспособность оборудования при снижении наружной температуры до -60( С. | Рис. 2 |
| --- | --- |

##### При правильном монтаже комплекта нагревательного устройства в автоматическом режиме обеспечивается работоспособность устройства при температуре наружного воздуха от -60( С до +40( С.

Температурный датчик блока управления крепится к месту, где требуется контролировать температуру(по умолчанию, по температуре окружающей среды).

Кабель питания нагревателя от сети питания до блока управления многожильный сечением не менее 1,5 кв. мм. Схема подключения блока питания к нагревателю на рис.3.

24В

Рис.3  Схема подключения

Установка нагревательного устройства

Установка производится в следующем порядке:

- термочехол одевается на устройство;

- блок управления нагревателем вставляется в специальный карман на теле

термочехла;

- провода от блока питания термочехла присоединяются к клеммам блока управления согласно схеме

подключения рис. 3 (термочехол может поставляться с подключенным блоком управления);

- подключается сеть питания нагревателя посредством кабеля питания через разъем блока управления,

соблюдая при этом полярность напряжения.

Примечание

1.Установку устройства с термочехлом производите при температуре окружающего воздуха не ниже -30(С.

2.Нормальная работа нагревательного устройства при низких температурах гарантируется  в диапазоне температур от -20º С до -60ºС при условии постоянного его включения в сеть начиная с температуры -20ºС. При необходимости включения нагревательного устройства в температурном диапазоне от  -30º С до  -60ºС необходимо выдержать этот режим не менее 30 минут для температуры  -30º С,  60 минут для -40/-50º С,  120 минут для -60ºС, только после этого можно использовать оборудование.